## Slide 1: Đề tài:
ĐIỀU CHẾ HYDROTALCITE TỪ
NƯỚC ÓT VÀ KHẢO SÁT HẤP PHỤ PHOSPHAT
SVTH: NGUYỄN VIỆT ANH
MSSV: 0614012
GVHD: TS NGUYỄN QUỐC CHÍNH

## Slide 2: Mục tiêu
Điều chế hydrotalcite từ nước ót và nước thải bùn đỏ của qui trình Bayer
Dùng HTC điều chế xử lý ô nhiễm phosphat
Giải hấp tái sử dụng của HTC đã hấp phụ phosphat

## Slide 3: Tóm tắt
Tổng quan: giới thiệu về nước ót, nước thải bùn đỏ, HTC và ô nhiễm phosphat
Thực nghiệm:
Điều chế HTC
Khảo sát hấp phụ phosphat của HTC
Khảo sát giải hấp và tái hấp phụ phosphat của HTC

## Slide 4: TỔNG QUAN

## Slide 5: Nước ót
Nước thải sau khi cô đặc nước biển để lấy NaCl
Nồng độ các ion rất cao, sẽ gây ô nhiễm khi thải trực tiếp ra môi trường
Hủy hoại môi trường thủy sinh vật, tăng nồng độ Mg2+ làm chát muối ăn
Hình 1 – Nước ót còn lại trong ruộng muối

## Slide 6: Nước thải bùn đỏ
Là nước thải đi kèm bùn đỏ ướt của qui trình Bayer sản xuất nhôm
Có độ kiềm rất cao, rất độc hại nếu thải trực tiếp ra môi trường
Thành phần chính là kiềm NaOH, natri aluminat và 1 lượng natri cacbonat

## Slide 7: Hydrotalcite
Là hỗn hợp các hydroxit của các kim loại hóa trị II và kim loại hóa trị III
A là các anion: halogenua, gốc axit vô cơ có oxy, phức anion, anion polyme hữu cơ...
Hình 2 – Cấu trúc hydrotalcite

## Slide 8: Ô nhiễm phosphat
Là chất thải trong công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt
Làm đất chai cứng
Gây ra hiện tượng phú dưỡng
Hình 3 - Sơ đồ quá trình gây ra hiện tuợngphú dưỡng

## Slide 9: THỰC NGHIỆM

## Slide 10: Chuẩn độ Mg2+ trong nước ót
Nước ót được lấy từ xã Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre
Dùng phương pháp chuẩn độ Complexon
Chuẩn độ nước ót pha loãng 100 lần bằng EDTA 0.01000M trong đệm amoniac pH = 10, chỉ thị NET
Erlen | 1 | 2 | 3
Thể tích EDTA(mL) | 14.15 | 14.20 | 14.20
Bảng 1 – Thể tích chuẩn độ nước ót

## Slide 11: Điều chế nước thải bùn đỏ
Thành phần chủ yếu của dung dịch này là natri aluminat, kiềm NaOH và Na2CO3
Dùng lượng dư NaOH để hòa tan AlCl3.6H2O
Thêm Na2CO3 đã hòa ta để tạo dung dịch

## Slide 12: Sơ đồ điều chế HTC
Nước bùn đỏ
Nước ót
Rửa ion + sấy khô
Ủ nhiệt 90oC 24h
Hydrotalcite

## Slide 13: Điều chế HTC
Mg2+/Al3+ = 1:1
Lượng cân: AlCl3.6H2O(0.284mol), NaOH(1.136mol) và Na2CO3(0.142mol)
Nước ót cho từ từ vào dd bùn đỏ đến pH=9
Ủ nhiệt ở 90oC trong 24h sau đó rửa và sấy khô
Mẫu HTC tỉ lệ Mg2+/Al3+ là 2:1 và 3:1 tiến hành tương tự mẫu 1:1

## Slide 14: Phân tích nhiệt
Hình 4 -
Giản đồ
phân tích nhiệt TG
của mẫu
HTC
tỉ lệ Mg2+/Al3+=3:1

## Slide 15: Nhận xét giản đồ phân tích nhiệt
Khoảng nhiệt độ | Khối lượng giảm(%)
30oC  130oC | 7
130oC  220oC | 7
220oC – 430oC | 23
430oC – 670oC | 1
670oC – 790oC | 3
30-130oC: bay hơi nước ẩm
130220oC: mất nước cấu trúc
220– 430oC: phân hủy Al(OH)3 và Mg(OH)2
670-790oC: phân hủy Al2(CO3)3 và MgCO3
Bảng 2 – Độ hụt khối theo nhiệt độ

## Slide 16: Giản đồ nhiễu xạ tia X
Hình 5 – Giản đồ nhiễu xạ tia X

## Slide 17: Nhận xét phổ nhiễu xạ tia X
Vị trí peak các mẫu thực trùng vị trí phổ tham chiếu  mẫu điều chế là HTC
Mẫu 1:1 các peak có đáy rộng, đường nền gập ghềnh  kích thước hạt nhỏ và độ tinh thể hóa kém
Mẫu 3:1 có các peak với đáy hẹp nhất, đường nền ổn định nhất có độ tinh thể hóa cao và kích thước hạt lớn.

## Slide 18: Khảo sát hấp phụ phosphat
Dựng đường chuẩn phosphat
Fiol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
KH2PO4 10-3 M (ml) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Vanado molybdat (ml) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Bình mức | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CPhosphat(M.10-4) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
A | 0.269 | 0.225 | 0.163 | 0.111 | 0.047 | 0
Bảng 3 - Thể tích dựng đường chuẩn phosphat
Bảng 4 – Giá trị mật độ quang A

## Slide 19: Đường chuẩn phosphat
Chart: C×10-4(M)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 0 | 0.056 | 0.102 | 0.151 | 0.205 | 0.255
 | 0 | 0.056 | 0.102 | 0.151 | 0.205 | 0.255
Hình 6 - Đường chuẩn phosphat

## Slide 20: Khảo sát hấp phụ phosphat của HTC điều chế
1g HTC 3 tỉ lệ trên hấp phụ 100mL dd phosphat 1000mgP/L khuấy từ trong 1 giờ và để yên cho hấp phụ trong 23 giờ
Kết quả: mẫu 2:1 có độ hấp phụ cao nhất
Tỉ lệ Mg2+/Al3+ | Mật độ quang A | % hấp phụ | mgP/gHTC
1:1 | 0.220 | 33.12 | 33.12
2:1 | 0.210 | 36.18 | 36.18
3:1 | 0.261 | 20.87 | 20.87
Bảng 5 – Độ hấp phụ phosphat của HTC chưa nung theo các tỉ lệ Mg2+/Al3+

## Slide 21: Tăng hoạt tính hấp phụ
Các mẫu HTC sẽ được nung 450oC trong 3h
Mẫu nung sẽ được khảo sát hấp phụ 100mL dd phosphat 1000mgP/L
Kết quả như sau:
Tỉ lệ Mg2+/Al3+ | mgP/gHTC
1:1 | 43.84
2:1 | 46.60
3:1 | 35.26
Bảng 6 - Độ hấp phụ phosphat của các HTC đã nung

## Slide 22: Kết quả nhiễu xạ tia X
Hình 7 - Giản đồ nhiễu xạ tia X mẫu 2:1, mẫu 2:1 nung 450oC trước và sau khi hấp phụ phosphat

## Slide 23: Dựng mô hình hấp phụ
HTC tỉ lệ 2:1 đã nung hấp phụ 100mL phosphat nồng độ 200, 400, 600, 800, 1000 mgP/L
C (nồng độ, mgP/L) | Q (mgP/gHTC)
200 | 19.59
400 | 33.46
600 | 37.84
800 | 45.00
1000 | 46.60
Bảng 7 – Độ hấp phụ HTC tỉ lệ 2:1 đã nung ở 450oC với các nồng độ phosphat thay đổi

## Slide 24: Đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Langmuir
Chart: C
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
 | 10.21 | 11.95 | 15.86 | 17.78 | 21.46
Hình 8 – Đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Langmuir

## Slide 25: Đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Freundlich
Hình 9 - Đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Freundlich
Chart: logQ
| 2.2999999999999998 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3
 | 1.29 | 1.52 | 1.58 | 1.65 | 1.66

## Slide 26: Nhận xét đường đẳng nhiệt
Langmuir |  | Freundlich | 
Qm | 73.54 | k | 1.23
K | 0.00173 | n | 2.59
R2 | 0.985 | R2 | 0.959
Bảng 8 - Các giá trị của phương trình đường đẳng nhiệt hấp phụ theo Langmuir và Freundlich
Nhận xét:
Theo Langmuir, độ hấp phụ cực đại của HTC là 73.54mgP/gHTC.
Kết quả tính toán cho mấy mô hình Freunchdlich phu hợp hơn Langmuir

## Slide 27: Khảo sát tái hấp phụ
Mẫu HTC 2:1 đã nung hấp phụ các nồng độ khác nhau được giải hấp bằng 100mL dd nước ót và tái hấp phụ dd 400mgP/L
Nồng độ P | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
Mật độ quang A | 0.032 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.060
% hấp phụ | 76.77 | 65.28 | 61.45 | 57.68 | 57.80
mgP/gHTC | 30.71 | 26.11 | 24.58 | 23.05 | 22.13
Nhận xét: có thể sử dụng nước ót để giải hấp HTC đã hấp phụ để tái sử dụng
Bảng 9 – Khả năng tái hấp phụ của HTC giải hấp

## Slide 28: TỔNG KẾT
Có thể điều chế HTC trực tiếp từ nước ót và dd nước thải bùn đỏ
HTC điều chế có khả năng hấp phụ ion phosphat trong nước cao. Quá trình hấp phụ tuân theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich với độ hấp thu cực đại lên tới 73 mgP/g HTC
Xử lý nhiệt ở 450oC làm tăng đáng kể khả năng hấp phụ của HTC
Có thể giải hấp HTC bằng nước ót để tái sử dụng

## Slide 29
Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của toàn thể quý thầy cô và các bạn