## Slide 1
<number>
CHƯƠNG 6
CÂN BẰNG DUNG DỊCH - HƠI
Notes: ThS. Nguyễn Minh Quang
<number>
25.04.2011
Trung Tâm Công nghệ Hóa học

## Slide 2
<number>
Nội dung
6.1. Đại cương về dung dịch
6.2. Sự hòa tan khí trong lỏng
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.4. Hệ dung dịch thực tan lẫn vô hạn
6.5. Chưng cất
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.7. Hệ hai chất lỏng tan lẫn có giới hạn
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn có giới hạn

## Slide 3
<number>
Dung dịch có thể ở bất kỳ trạng thái tập hợp nào, song thường chỉ nói đến dung dịch lỏng và dung dịch rắn.
Dung dịch
là hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất mà thành phần của nó có thể thay đổi trong một giới hạn xác định.
6.1.1. Định nghĩa
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 4
<number>
Phân lọai
dung dịch
Dung dịch khí
Dung dịch lỏng
Dung dịch rắn
Dung dịch khí là hỗn hợp của hai hay nhiều chất khí như không khí.
Dung dịch rắn là những tinh thể được tạo thành do sự hòa tan các chất khí, lỏng, rắn trong chất rắn.
Dung dịch lỏng được tạo thành do sự hòa tan các chất khí, lỏng, rắn vào chất lỏng
6.1.1. Định nghĩa
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 5
<number>
Định nghĩa
Nồng độ của dung dịch là lượng chất tan có trong một lượng hay một thể tích nhất định của dung dịch hoặc dung môi.
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 6
<number>
Phương pháp
biểu diễn
nồng độ
dung dịch
Nồng độ phần trăm khối lượng - C (%)
Nồng độ mol/l – CM (M)
Nồng độ đương lượng – CN (N)
Nồng độ molan – Cm (M)
Nồng độ phân mol – x
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 7
<number>
Nồng độ phần trăm khối lượng - C (%): biểu diễn số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch
Với:
mct - số gam chất tan (g)
mdd - số gam dung dịch (g)
C% - nồng độ phần trăm của dung dịch
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 8
<number>
Nồng độ mol – CM (M): biểu diễn số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
Với:
n - số mol chất tan (mol)
V - thể tích dung dịch (l)
CM - nồng độ mol/l (M)
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 9
<number>
Nồng độ đương lượng – CN (N): biểu diễn số đương lượng gam chất tan có trong một lít dung dịch.
Với:
n’ - số đương lượng gam chất tan
V - thể tích dung dịch (l)
CN - nồng độ đương lượng (N)
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 10
<number>
Nồng độ molan – Cm (M): biểu diễn số mol chất tan có trong 1kg dung môi.
Với:
n - số mol chất tan
mdm - khối lượng của dung môi (kg)
Cm - nồng độ molan
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 11
<number>
Nồng độ phân mol – x: Nồng độ phân mol là tỷ số giữa số mol của cấu tử đang xét và tổng số mol của dung dịch.
Với:
ni - số mol của cấu tử i
ni - tổng số mol của các cấu tử
xi - nồng độ phân mol của cấu tử i
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 12
<number>
Mối liên hệ các loại nồng độ trên được cho bởi các biểu thức:
d: khối lượng riêng của dung dịch (g/ml)
M: phân tử lượng của chất tan
Đ: đương lượng gam chất tan (đlg) và
CN = z.CM
Trong đó:
6.1.2. Biểu diễn thành phần dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 13
<number>
Phân loại dung dịch trong nhiệt động học
Dung dịch
lý tưởng
Dung dịch
vô cùng
loãng
Dung dịch
thực
6.1.3. Phân loại dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 14
<number>
[1] Dung dịch lý tưởng
Là dung dịch được tạo nên bởi các chất có tính chất lý và hóa học giống nhau.
Định nghĩa
6.1.3. Phân loại dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 15
<number>
[1] Dung dịch lý tưởng
Là dung dịch mà các cấu tử của nó tuân theo phương trình nhiệt động sau:
Định nghĩa
(theo quan điểm nhiệt động)
i = i* + RT.lnxi
6.1.3. Phân loại dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 16
<number>
Lực tương tác giữa các phân tử cùng loại và khác loại giống nhau
Khi hoà tan các cấu tử không kèm theo hiệu ứng nhiệt nào cả.
U = 0; H = 0; V = 0...
Quá trình tạo thành dung dịch là tự xảy ra, nghĩa là:
G < 0; S > 0
[1] Dung dịch lý tưởng
Tính chất
6.1.3. Phân loại dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 17
<number>
[2] Dung dịch vô cùng loãng
Là dung dịch mà thành phần của chất tan là vô cùng bé so với thành phân dung môi.
Dung dịch này cũng tuân theo phương trình sau:
Định nghĩa
i = i* + RT.lnxi
6.1.3. Phân loại dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch

## Slide 18
<number>
[3] Dung dịch thực
Là dung dịch ngược lại với dung dịch lý tưởng tức là tính chất khác nhau, thành phần khác nhau....
Định nghĩa
6.1.3. Phân loại dung dịch
6.1. Đại cương về dung dịch
Câu 192 – 193 – 194

## Slide 19
<number>
Các phân tử khí sau khi thâm nhập qua bề mặt chất lỏng sẽ kết hợp với dung môi và bị các phân tử dung môi kéo sâu vào bên trong tạo thành dung dịch. Quá trình này thường gọi là quá trình hấp thụ.
Nguyên lý hòa tan
6.2.1. Mở đầu
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng

## Slide 20
<number>
Bản chất dung môi
Bản chất khí hòa tan
Áp suất khí trên bề mặt lỏng
Nhiệt độ hòa tan
Nồng độ tạp chất
Quá trình điện ly
Các yếu tố ảnh hưởng độ hòa tan
6.2.1. Mở đầu
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng

## Slide 21
<number>
Khí không phân cực hoà tan vào dung môi không phân cực ít phụ thuộc vào bản chất dung môi. Khi đó, độ hòa tan càng lớn khi nhiệt độ tới hạn càng lớn.
Khí phân cực dễ hoà tan trong dung môi phân cực hơn không cực và ngươc lại.
Các quy tắc áp dụng khi khí hòa tan vào dung môi
6.2.1. Mở đầu
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng

## Slide 22
<number>
Xét mô hình khí i (Pi) hòa tan vào dung môi và đạt cân bằng:
Khí i dung dịch (nồng độ xi)
Khi nghiên cứu quá trình hòa tan của khí trong lỏng, Henry đã phát biểu định luật như sau:
“Ở nhiệt độ không đổi, độ hòa tan của khí tỷ lệ thuận với áp suất riêng phân khí trên pha lỏng”.
xi = kH.Pi
kH gọi là hằng số Henry hay hằng số cân bằng
6.2.2. Ảnh hưởng của áp suất đến độ hòa tan khí vào lỏng
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng

## Slide 23
<number>
Xét cân bằng của một khí i với dung dịch bão hòa khí i có nồng độ cân bằng xi (độ tan của khí i).
khí i lỏng + ΔHht
Ta có hằng số cân bằng:
6.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ hòa tan khí vào lỏng
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng

## Slide 24
<number>
Áp dụng PT đẳng nhiệt Van’t Hoff cho mô hình trên:
Phương trình Sreder
Với K = xi (dd) – xem 1 chất khí
Hht = nt + Hpha loãng + Hsol
Xem khí lý tưởng thì Hht = nt = i
6.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ hòa tan khí vào lỏng
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng
Câu 195

## Slide 25
<number>
xi: là độ tan của khí trong dung dịch.
T0: nhiệt độ ngưng tụ hay nhiệt độ sôi của khí khi nguyên chất.
Dựa vào phương trình này có thể tính toán được độ tan của các chất khí nếu biết được nhiệt độ sôi và nhiệt ngưng tụ của nó.
Phương trình Sreder
6.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ hòa tan khí vào lỏng
6.2. Sự hoà tan của khí trong lỏng

## Slide 26
<number>
Áp dụng quy tắc Gibbs:
c = k – f + n = 2 – 2 + 2 = 2
Vậy trong 4 thông số nhiệt động là T, P, thành phần pha lỏng và thành phân pha hơi có hai thông số độc lập.
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG
Xét hai cấu tử A-B tan lẫn vô hạn vào nhau và dung dịch A-B cân bằng với pha hơi của chúng.
Khảo sát mô hình
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn

## Slide 27
<number>
Định luật Raoult
Áp suất hơi bão hòa riêng phần của mỗi cấu tử bất kỳ trên pha lỏng tỷ lệ thuận với phần phân tử của nó trong dung dịch (lý tưởng).
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.1. Áp suất hơi – Định luật Raoult
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 28
<number>
Định luật Raoult
Khi trong dung dịch chỉ có 1 cấu tử i tức là dung dịch i nguyên chất.
Khi đó:
xi = 1
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.1. Áp suất hơi – Định luật Raoult
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 29
<number>
Định luật Raoult
Từ đó đối với dung dịch thực, Định luật Raoult chỉ áp dụng cho dung môi của dung dịch vô cùng loãng:
Trong khi đó, Định luật Henry áp dung cho chất tan của dung dịch vô cùng loãng:
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.1. Áp suất hơi – Định luật Raoult
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG
Câu 198; 227

## Slide 30
<number>
Đồ thi mô tả áp suất hơi phụ thuộc vào thành phần theo các định luật Raoult, Henry và dung dịch thực.
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.1. Áp suất hơi – Định luật Raoult
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 31
<number>
Áp suất tổng cộng của pha hơi trên dung dịch
Vẫn áp dụng mô hình cân bằng trên (hai cấu tử A-B tan vô hạn)
Áp dụng định luật Raoult cho dung dịch lý tưởng này:
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.2. Giản đồ Áp suất – Thành phần (P – x)
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 32
<number>
Tại xB = 0; xA = 1  P = PA0
Tại xB = 1; xA = 0  P = PB0
P
P
P0B
P0A
Pt
PA
PB
B
A
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.2. Giản đồ Áp suất – Thành phần (P – x)
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 33
<number>
Theo định luật Dalton thì thành phần pha hơi tỷ lệ thuận với số mol và áp suất riêng phần của các cấu tử trong pha hơi:
Áp dụng định luật Raoult ta có:
Vẫn áp dụng mô hình cân bằng trên (hai cấu tử A-B tan vô hạn)
Đây là nội dung định luật Konovalop 1 – Cơ sở quá trình chưng cất
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.3. Thành phần pha hơi – Định luật Konovalop I
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 34
<number>
Trong đó:
là hệ số tách hay hệ số chưng cất
là thành phần của A và B trong pha hơi
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.3. Thành phần pha hơi – Định luật Konovalop 1
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 35
<number>
Từ biểu thức định luật Konovalop 1, ta có:
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.4. Giản đồ thành phần Hơi – Lỏng (xh – xl)
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 36
<number>
l
h
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.4. Giản đồ thành phần Hơi – Lỏng (xh – xl)
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 37
<number>
Nhiệt độ thay đổi  áp suất hơi hệ thay đổi. Nhiệt độ tăng thì áp suất hơi tăng lên?
Thế nào là nhiệt độ sôi?
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.5. Nhiệt độ sôi và giản đồ nhiệt độ - thành phần
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 38
<number>
Quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất
Áp suất tổng của pha hơi trên dung dịch: (phần 6.3.2)
Áp dụng phương trình Clausius – Clapeyron: (Chương 5-phần 5.2)
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.5. Nhiệt độ sôi và giản đồ nhiệt độ - thành phần
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 39
<number>
Quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất
Suy ra:
Dung dịch sôi khi áp suất tổng bằng áp suất môi trường bên ngoài.
Phương trình trên mô tả mối quan hệ giữa nhiệt độ sôi và thành phần pha lỏng.
Mà thành phần pha lỏng quan hệ với pha hơi nên ta sẽ được phương trình mô tả nhiệt độ sôi và thành phần pha hơi.
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.5. Nhiệt độ sôi và giản đồ nhiệt độ - thành phần
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 40
<number>
Đồ thị nêu lên mối quan hệ trên
6.3. Hệ dung dịch lý tưởng tan lẫn vô hạn
6.3.5. Nhiệt độ sôi và giản đồ nhiệt độ - thành phần
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 41
<number>
Hệ dung dịch lý tưởng áp dụng định luật Raoult. Nhưng khi áp dụng cho dung dịch thực sẽ có sự sai lệch:
+ Sai lêch dương: Pddthực > Pddlý tưởng
+ Sai lệch âm: Pddthực < Pddlý tưởng
Nguyên nhân chính là lực tương tác giữa các phân tử cùng loại và khác loại trong dung dịch.
6.4. Hệ dung dịch thực tan lẫn vô hạn
6.4.1. Áp suất hơi
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 42
<number>
Hệ dung dịch lý tưởng áp dụng định luật Konovalop I. Dung dịch định luật Konovalop II:
Những hệ có thành phần ứng với điểm cực trị trên đường P – x thì pha lỏng và pha hơi cân bằng có cùng thành phần.
TẠI CỰC TRỊ:
6.4. Hệ dung dịch thực tan lẫn vô hạn
6.4.2. Thành phần hơi – Định luật Konovalov II
HOÀ TAN LỎNG VÀO LỎNG

## Slide 43
<number>
Chưng cất là quá trình tách hỗn hợp lỏng thành những cấu tử riêng biệt bằng việc hóa hơi và ngưng tụ nối tiếp.
Định nghĩa
ĐL Konovalop I:  càng lớn tức là sự khác biệt thành phần pha hơi và thành phần pha lỏng càng lớn thì chưng cất càng dễ dàng.
ĐL Konovalop II: tại điểm cực trị (P-x) có thành phần pha hơi và lỏng bằng nhau nên không dùng phương pháp chưng cất bình thường để tách.
Cơ sở phép chưng cất
6.5. Chưng cất dung dịch

## Slide 44
<number>
Hệ lý tưởng và hệ không tạo dd đẳng phí
Hệ tạo dung dịch đẳng phí
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.1. Hệ lý tưởng và hệ không tạo dung dịch đẳng phí

## Slide 45
<number>
Giải thích quá trình chưng cất
Quá trình chưng cất thu được cả hai cấu tử nguyên chất
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.1. Hệ lý tưởng và hệ không tạo dung dịch đẳng phí

## Slide 46
<number>
Quy tắc Gibbs:
c = k – f + n = (r - q) – f + 2 = 2 – 1 – 2 + 2 = 1
Hệ có tạo dung dịch đẳng phí, tại dung dịch đẳng phí chứa điểm đẳng phí là điểm mà nhiêt độ sôi xác định ở một nồng độ xác định.
Khi chưng cất thu một cấu tử nguyên chất và dung dịch đẳng phí.
Áp suất thay đổi thì nhiệt độ và thành phần dung dịch đẳng phí cũng thay đổi.
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.2. Hệ tạo dung dịch đẳng phí

## Slide 47
<number>
Hệ tạo dung dịch đẳng phí ở P = const
Ảnh hưởng P đến điểm đẳng phí
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.2. Hệ tạo dung dịch đẳng phí

## Slide 48
<number>
Giải thích quá trình chưng cất
Quá trình chưng cất thu được một cấu tử nguyên chất và dung dịch đẳng phí
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.2. Hệ tạo dung dịch đẳng phí

## Slide 49
<number>
Quá trình chưng cất trong công nghiệp thực hiện trong nồi chưng cất hay tháp chưng cất, thiết bị gồm 3 phần chính:
1. Thiết bị cung cấp nhiệt (calorifer)
2. Cột (tháp) chưng cất nhiều mâm (đĩa)
3. Thiết bị ngưng tụ đầu tháp
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.3. Chưng cất trong công nghiệp

## Slide 50
<number>
Chưng cất trong phòng thí nghiệm
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.3. Chưng cất trong công nghiệp

## Slide 51
<number>
Sơ đồ nguyên lý chưng cất dầu thô
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.3. Chưng cất trong công nghiệp

## Slide 52
<number>
Sơ đồ nguyên lý chưng cất dầu thô
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.3. Chưng cất trong công nghiệp

## Slide 53
<number>
Sơ đồ nguyên lý
Tháp chưng cất
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.3. Chưng cất trong công nghiệp

## Slide 54
<number>
Tháp chưng cất trong nhà máy
6.5. Chưng cất dung dịch
6.5.3. Chưng cất trong công nghiệp

## Slide 55
<number>
Hai chất lỏng mà lực liên kết giữa các phần tử cùng loại lớn hơn rất nhiều so với lực tương tác khác loại thì không hòa tan lẫn nhau. Nếu xét theo độ phân cực thì chúng hoàn toàn khác nhau.
Nguyên nhân hình thành
Ví dụ:
Hệ H2O – C6H6, H2O - Hg…
Quy tắc pha Gibbs:
c = k – f + 2 = 2 – 3 + 2 = 1
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.1. Tính chất hệ

## Slide 56
<number>
Áp suất hơi bão hòa của từng cấu tử bằng áp suất hơi bão hòa của nó ở dạng nguyên chất, hoàn toàn không phụ thuộc thành phần hệ lỏng và chỉ phụ thuộc nhiệt độ:
Pi = Pi0 = f(T)
Áp suất riêng phần và áp suất tổng
Áp suất tổng hệ hai cấu tử lỏng A và B:
Pt = PA + PB = PA0 + PB0 = f(T)
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.1. Tính chất hệ

## Slide 57
<number>
Thành phần pha hơi chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp lỏng:
Thành phần pha hơi
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.1. Tính chất hệ

## Slide 58
<number>
Nhiệt độ sôi của hỗn hợp không phụ thuộc vào thành phần, mà phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.
Nó thấp hơn nhiệt độ sôi của từng cấu tử nguyên chất.
Trong quá trình sôi, khi hai chất lỏng vẫn còn trong hỗn hợp thì nhiệt độ sôi không đổi. Nhưng khi có 1 cấu tử hóa hơi hết thì nhiệt độ sôi tăng lên bằng nhiệt độ sôi của cấu tử còn lại.
Nhiệt độ sôi
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.1. Tính chất hệ

## Slide 59
<number>
Nhiệt độ sôi của hỗn hợp có thể xác định bằng phương pháp đồ thị:
Nhiệt độ sôi
(1): PA – T
(2): PB – T
Giao điểm: PA + PB = Png
T0hh < T0A
T0hh < T0B
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.1. Tính chất hệ

## Slide 60
<number>
Chưng theo hơi nước là cách dùng hơi nước để lôi kéo 1 cấu tử không tan trong nước ra khỏi hỗn hợp.
Dựa vào tính chất hệ hai chất lỏng hoàn toàn không tan lẫn.
Nhiều chất hữu cơ không tan trong nước
Chưng cất lôi cuốn theo hơi nước
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.2. Phương pháp chưng cất theo hơi nước

## Slide 61
<number>
P0H2O và P0A là áp suất hơi của H2O và A ở nhiệt độ sôi hỗn hợp (giao điểm).
Khi chưng cất cần tính lượng nước tối thiểu g(kg) để chưng 1kg chất A:
mà
Ta có:
6.6. Hệ hai chất lỏng hòan toàn không tan lẫn
6.6.2. Phương pháp chưng cất theo hơi nước

## Slide 62
<number>
Đây là hệ có tính chất trung gian giữa hệ hoàn toàn không tan lẫn và tan lẫn hoàn toàn.
Hệ khá phổ biến và có ứng dụng trong thực tế như: hệ phenol - nước, nước - trimetyl amin…
Yếu tố ảnh hưởng chính là nhiệt độ (thường không khảo sát theo áp suất – P = const).
6.7. Hệ hai chất lỏng tan lẫn hạn chế
6.7.1. Tính chất hệ

## Slide 63
<number>
Quá trình hoà tan butanol – nước, khi cân bằng hệ tách hai lớp:
Lớp butanol bão hòa hơi nước.
Lớp nước bão hoà butanol
Khảo sát mô hình
Lớp nước
Lớp butanol
Lớp hơi
6.7. Hệ hai chất lỏng tan lẫn hạn chế
6.7.1. Tính chất hệ

## Slide 64
<number>
Áp dung quy tắc pha Gibbs: (P = const)
C = k – f + n = 2 – 2 + 1 = 1
Vậy:
Mỗi nhiệt độ, thành phần 2 pha xác định, khi nhiệt độ thay đổi thì thành phần 2 pha thay đổi.
Khảo sát mô hình
6.7. Hệ hai chất lỏng tan lẫn hạn chế
6.7.1. Tính chất hệ

## Slide 65
<number>
Giản đồ hoà tan đa nhiệt (t – x)
XÂY DỰNG
TỪ THỰC NGHIỆM???
Giải thích
Giản đồ
6.7. Hệ hai chất lỏng tan lẫn hạn chế
6.7.2. Giản đồ nhiệt độ - thành phần (T – x)

## Slide 66
<number>
Hệ 3 cấu tử lỏng tan lẫn có giới hạn rất nhiều trong thực tế.
Tính tan các hệ này phụ thuộc chủ yếu vào T (không phụ thuộc vào P)
Ví dụ:
VinylAcetat – H2O – Acid Acetic
Cloroform – Acid Acetic – H2O
Rượu – Xăng – Nước…
Nước – Benzen – C2H5OH
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.1. Tính chất hệ

## Slide 67
<number>
Điều kiện: P,T = const
Hệ A – B – C, trong đó:
+ A – C và B – C hoà tan vô hạn.
+ A – B hoà tan giới hạn.
Khảo sát mô hình
Giản đồ hệ như thế nào????
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.2. Giản đồ hoà tan đẳng nhiệt (x – x – x)

## Slide 68
<number>
Giản đồ hệ A – B – C
Giải thích
Quy tắc
Tarachenco
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.2. Giản đồ hoà tan đẳng nhiệt (x – x – x)

## Slide 69
<number>
Vẽ giản đồ hệ A – B – C
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.2. Giản đồ hoà tan đẳng nhiệt (x – x – x)

## Slide 70
<number>
Khảo sát mô hình
Điều kiện: P = const, T thay đổi
Hệ A – B – C, trong đó:
+ A – C và B – C hoà tan vô hạn.
+ A – B hoà tan giới hạn.
(Tương tự như trên nhưng nhiệt độ thay đổi)
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.3. Giản đồ hoà tan đa nhiệt (x – x – x – T)

## Slide 71
<number>
Giản đồ đa nhiệt
Đẳng nhiệt
Đa nhiệt
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.3. Giản đồ hoà tan đa nhiệt (x – x – x – T)

## Slide 72
<number>
Nguyên tắc quá trình
Hệ gồm dung dịch hai cấu tử A – B tan vô hạn
Ta đưa cấu tử C vào hệ mà:
+ Hệ C – A : tan vô hạn
+ Hệ C – B : tan giới hạn
Vận dụng lý thuyết “hệ 3 cấu tử tan hạn chế” để chiết tách trích ly
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.4. Quá trình chiết tách, trích ly – ĐL phân bố

## Slide 73
<number>
Mô hình giản đồ quá trình
Ban đầu: hệ gồm dung dịch hai cấu tử A – B tan vô hạn.
Kết quả: A tách ra khỏi B nhưng tan vô hạn trong C.
Muốn A nguyên chất cần chưng A – C
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.4. Quá trình chiết tách, trích ly – ĐL phân bố

## Slide 74
<number>
Định luật phân bố Nernst
Ở nhiệt độ và áp suất không đổi, tỷ số nồng độ của một chất tan trong hai dung môi không tan lẫn là một hằng số không phụ thuộc vào lượng tương đối của chất tan và dung môi.
CY/A, CY/B: nồng độ Y trong dung môi A và B
K : hệ số phân bố, phụ thuộc vào T
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.4. Quá trình chiết tách, trích ly – ĐL phân bố

## Slide 75
<number>
Xét một dung dịch có thể tích V0 chứa a mol chất tan. Mỗi lần ta dùng thể tích VC để chiết. hằng số phân bố K được tính là:
Gọi xn là số mol chất tan còn lại sau lần chiết thứ n,
Vậy, sau lần chiết thứ 1:
Áp dụng định luật phân bố Nernst cho quá trình chiết
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.4. Quá trình chiết tách, trích ly – ĐL phân bố

## Slide 76
<number>
Sau lần chiết thứ 2:
Áp dụng định luật phân bố Nernst cho quá trình chiết
Sau lần chiết thứ n:
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.4. Quá trình chiết tách, trích ly – ĐL phân bố

## Slide 77
<number>
6.8. Hệ ba chất lỏng tan lẫn hạn chế vào nhau
6.8.4. Quá trình chiết tách, trích ly – ĐL phân bố
Bài tập trắc nghiệm
260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265